Phụ lục 17

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT

ngày 28/6/2010  của Bộ CôngThương)

CÔNG TY TNHH TM DV KHÁNH AN SÀI GÒN

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

| Phiếu an toàn hóa chất | Logo của doanh nghiệp (không bắt buộc) |
| --- | --- |
| SODIUM SULPHATE |  |
| Số CAS: 7757- 82- 6 Số UN: Số đăng ký EC: 231- 820- 9 Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp lọai (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): |  |
| I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT |
| - Tên thường gọi của chất: sodium sulphate | Mã sản phẩm nếu có |
| - Tên thương mại: lenzing sodium sulphate |  |
| - Tên khác (không là tên khoa học): |  |
| - Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: : | Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Công ty TNHH TM DV XNK Khánh An Sài Gòn 30/17 Đường HT 31, KP 1, P.Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM ĐT: 08.6683.3399 Fax: 08.6250.7935 |
| - Tên nhà sản xuất và địa chỉ: : |  |
| - Mục đích sử dụng: + Được ứng dụng trong việc phá băng cửa kính, trong chất làm thơm thảm, sản xuất bột hồ, và chất phụ gia trong thức ăn gia súc. + Được sử dụng rộng rải trong công nghiệp tẩy rửa, hóa chất ngành in, kính và thủy tinh, sản xuất giấy, dược phẩm và thuộc da. + Sử lý nước, dệt nhộm. |  |

PHẦN II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

| Tên thành phần nguy hiểm | Số CAS | Công thức hóa học | Hàm lượng (% theo trọng lượng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sodium Sulphate | 7757- 82- 6 | Na2SO4 | 99% |
| Thành phần 2 (nếu có) |  |  |  |
| Thành phần 3 (nếu có) |  |  |  |

III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

1. Mức xếp loại nguy hiểm (theo số liệu hợp lệ có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm; Ví dụ: EU, Mỹ, OSHA... ) : 2. Cảnh báo nguy hiểm : không có thông tin 3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng - Đường mắt : có thể gây kích ứng mắt, triệu chứng bị đỏ và đau. - Đường thở : có thể gây kích ứng đường hô hấp. có thể có hại nếu hít phải. hít bụi có thể gây kích ứng mũi và cổ họng. - Đường da : có thể gây kích ứng da. Có thể gây kích ứng da, dị ứng mà trở thành hiển nhiên khi reexposure cho vật liệu này. Có thể có hại nếu được hấp thụ qua da. - Đường tiêu hóa : có thể gây kích ứng đường tiêu hóa. Có thể gây buồn nôn và ói mửa. có thể có hại nếu nuốt phải.

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Rửa mắt với thật nhiều nước trong thời gian ít nhất 15 phút, thỉnh thoảng nháy mắt. Đến ngay chăm sóc y tế. 2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Rửa da với thật nhiều nước trong thời gian ít nhất 15 phút trong khi cởi bỏ quần áo và giày dép. Đến chăm sóc y tế. 3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): Di chuyển nạn nhân từ nơi tiếp xúc đến nơi thoáng khí. Nếu không thể thở hô hấp nhân tạo, nếu việc thở gặp khó khăn cung cấp thêm khí oxi. Đưa ngay đến chăm sóc y tế. 4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Xúc miệng với nước và đến chăm sóc y tế. 5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có): Điều trị theo triệu chứng và supportively

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...): sodium sulphate thì không dễ cháy. 2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: không có thông tin 3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...): lập hơi, kích thích độc hại ở nhiệt độ cao. 4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: tất cả các phương tiện truyền thông điều dập rất thích hợp. 5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: mặc đầy đủ quần áo bảo hộ và thiết bị thở bình hơi. 6. Các lưu ý dặc biệt về cháy, nổ (nếu có) :Không dùng nước được xịt thành vòi

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

1. Thông tinh chung: Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp. 2. Khi tràn lan/ rò rỉ: máy hút bụi hoặc quét lên vật chất và vị trí vào một bình chứa xử lý phù hợp. tránh tạo điều kiện bụi bặm.

VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ

1. Xử lý: Tránh hít bụi, hơi nước, sương mù hoặc khí. Tránh tiếp xức với da và quần áo. 2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung...): Lưu trữ ở nơi khô thoáng. Lưu trữ trong bao bì kín.

III. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ  YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc...): sử dụng thông gió đầy đủ để duy trì nồng độ trong không khí thấp. 2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc - Bảo vệ mắt: mang kính bảo hộ chống hóa chất văng - Bảo vệ thân thể : mặc đồ bảo hộ lao động thích hợp để ngăn chặn tiếp xúc với da. - Bảo vệ tay : mang găng tay thích hợp để ngăn chặn tiếp xúc với da - Bảo vệ chân: mang giày bảo hộ thích hợp. 3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố 4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc...) : bồn rửa mặt và vòi tắm

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

| Trạng thái vật lý: chất rắn | Điểm sôi (0C): >17000C @ 760 mmHg |
| --- | --- |
| Màu sắc: trong suốt: trắng mịn | Điểm nóng chảy (0C): 8840C (1.623.200F) |
| Mùi đặc trưng: không mùi | Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định: không có sẵn |
| Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: không có sẵn | Nhiệt độ tự cháy (0C): không có sẵn |
| Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: không có sẵn | Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí: không có sẵn |
| Độ hòa tan trong nước: không có sẵn | Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí: không có sẵn |
| Độ pH: 5.0- 8.0 (5% aq.sol) | Tỷ lệ hóa hơi: không có sẵn |
| Khối lượng riêng (kg/m3): không có sẵn | Các tính chất khác nếu có |

X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT

1. Tính ổn định (độ bền nhiệt, độ nhạy với tác nhân ma sát, va đập...): ổn định ở nhiệt độ bình thường và áp lực. Hút ẩm: hấp thụ ẩm hoặc nước từ không khí. 2. Khả năng phản ứng: - Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy : oxit của lưu huỳnh, natri oxit. - Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): vật liệu không tương thích, gây bụi, tiếp xúc với không khí ẩm hoặc nước. - Các chất (có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung...): tác nhân oxi hóa mạnh, axit mạnh, nhôm, magiê. - Phản ứng trùng hợp : Sự polymer hóa nguy hiểm không xảy ra.

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

| Tên thành phần | Loại ngưỡng | Kết quả | Đường tiếp xúc | Sinh vật thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phẩn 1 Sodium sulphate | LD 50 = 5989 mg/kg | Chưa có thông tin | Đường miệng | Chuột |
| Thành phần 2 (nếu có) |  |  |  |  |
| Thành phần 3 (nếu có) |  |  |  |  |
| 1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư,độc sinh sản, biến đổi gen...): sodium sulphate không được liệt kê như một chất gây ung thư bởi ACGIH, IARC, NTP hoặc CA. 2. Các ảnh hưởng độc khác: không có thông tin. |

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

| 1. Độc tính với sinh vật |
| --- |
| Tên thành phần | Loài sinh vật | Chu kỳ ảnh hưởng | Kết quả |
| LC 50: 13.5 g/l/95h EC 50: 4547 mg/l/100H EC 50: 1900 mg/l/5d | Cá Diphnia rong | Chưa có thông tin | Độc tính |
| Thành phần 2 (nếu có) |  |  |  |
| Thành phần 3 (nếu có) |  |  |  |
| Thành phần 4 (nếu có) |  |  |  |
| 2. Tác động trong môi trường - Mức độ phân hủy sinh học : chất vô cơ- không phân hủy sinh học - Chỉ số BOD và COD - Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học : không có thông tin - Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: không có thông tin |

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp) : Xử lý chấy thải một cách phù hợp với liêng bang, tiểu bang và các quy định của địa phương. 2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải : 3 3. Biện pháp tiêu hủy : thu hồi hoặc tái chế nếu có thể 4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN

| Tên quy định | Số UN | Tên vận chuyển đường biển | Loại, nhóm hàng nguy hiểm | Quy cách đóng gói | Nhãn vận chuyễn | Thông tin bổ sung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam: - Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyểnhàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; - Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa. | Không quy định như một vật liệu nguy hiểm Không quy định như một vật liệu nguy hiểm |
| Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA … | Không quy định như một vật liệu nguy hiểm |

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục quốc gia đã tiến hành khai báo, tình trạng khai báo) 2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký 3. Quy chuẫn kỹ thuật tuân thủ.

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 14-07-2014

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 02-03-2016

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH TM DV XNK Khánh An Sài Gòn

Lưu ý người đọc: Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên sọan dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc.

CÔNG TY TNHH TM DV KHÁNH AN SÀI GÒN

LÊ HOÀNG MI SA