Phụ lục 17

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT

ngày 28/6/2010  của Bộ CôngThương)

CÔNG TY TNHH TM DV KHÁNH AN SÀI GÒN

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

| Phiếu an toàn hóa chất | Logo của doanh nghiệp (không bắt buộc) |
| --- | --- |
| SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE |  |
| Số CAS: 7758-29-4 Số UN: Không có thông tin Số đăng ký EC: Không có thông tin Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp lọai (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): |  |
| I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT |
| - Tên thường gọi của chất: Sodium Tripolyphosphate | Mã sản phẩm nếu có |
| - Tên thương mại: Không có thông tin |  |
| - Tên khác (không là tên khoa học): Không có thông tin |  |
| - Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: | Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Công ty TNHH TM DV XNK Khánh An Sài Gòn 30/17 Đường HT 31, KP 1, P.Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM ĐT: 08.6683.3399 Fax: 08.6250.7935 |
| - Tên nhà sản xuất và địa chỉ: |  |
| - Mục đích sử dụng: Được sử dụng như một chất phụ trợ chính cho chất tẩy, tổng hợp và xà phòng, chất làm mềm nước cứng, dệt nhộm và làm chất phụ gia trong công nghiệp thực phẩm,… |  |

PHẦN II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

| Tên thành phần nguy hiểm | Số CAS | Công thức hóa học | Hàm lượng (% theo trọng lượng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trichlorisocyanuric acid 99% | 7758-29-4 | Na5P3O10 | 100% |
| Thành phần 2 (nếu có) |  |  |  |
| Thành phần 3 (nếu có) |  |  |  |

III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

1. Mức xếp loại nguy hiểm (theo số liệu hợp lệ có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm; Ví dụ: EU, Mỹ, OSHA... ): Không có thông tin 2. Cảnh báo nguy hiểm: Không có thông tin 3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng: Không có thông tin.

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Rửa sạch ngay với thật nhiềm nước và có được tư vấn y tế nếu bị khó chịu vẫn tồn tại. 2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Rửa vùng da bị ô nhiểm với nước và xà phòng, tìm kiếm chăm sóc y tế nếu thấy khó chịu. 3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): Tìm đến tư vấn y tế ngay lập tức. 4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Tìm đến tư vấn y tế ngay lập tức. 5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có): Điều trị theo triệu chứng.

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...): Không có thông tin 2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Không có thông tin 3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...): 4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: Không có thiết bị chữa cháy đặc biệt hoặc các biện pháp cần thiết. 5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Không có thông tin 6. Các lưu ý dặc biệt về cháy, nổ (nếu có): Không có thông tin

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

- Gom đổ và phực hồi, tái chế nếu có thể. Nếu không đặt trong một thùng sợi hoặc bao bì giấy và vứt bỏ rác thải công nghiệp.

VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ

1. Lưu trữ - Lưu trữ ở nơi khô ráo mát mẽ và sạch sẽ. 2. Xử lý: - Giảm thiểu sự hình thành bụi. - Bảo vệ khỏi bị nhiễm độc.

III. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ  YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc...): Không có thông tin 2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc - Bảo vệ mắt: Không có thông tin - Bảo vệ thân thể: Không có thông tin - Bảo vệ chân: Không có thông tin 3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: Không có thông tin 4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc...): Không có thông tin

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

| Trạng thái vật lý: chất rắn (bột hoặc hạt) | Điểm sôi (0C): không có sẵn |
| --- | --- |
| Màu sắc: màu trắng | Điểm nóng chảy (0C): khống có sẵn |
| Mùi đặc trưng: mùi đặc trưng. | Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định: không có sẵn |
| Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: không có sẵn | Nhiệt độ tự cháy (0C): không có sẵn |
| Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: không có sẵn | Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí: không có sẵn |
| Độ hòa tan trong nước: Tan trong nước | Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí: không có sẵn |
| Độ PH: 9.8 200C | Tỷ lệ hóa hơi: không có sẵn |
| Khối lượng riêng (kg/m3): không có sẵn | Các tính chất khác nếu có |

X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT

1. Tính ổn định (độ bền nhiệt, độ nhạy với tác nhân ma sát, va đập...): Không có thông tin 2. Khả năng phản ứng: - Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy : Không có thông tin - Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): Không có thông tin - Các chất (có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung...): Không có thông tin - Phản ứng trùng hợp: Không có thông tin

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

| Tên thành phần | Loại ngưỡng | Kết quả | Đường tiếp xúc | Sinh vật thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phẩn 1 Sodium tripoly phosphate | KHÔNG CÓ THÔNG TIN |
| Thành phần 2 (nếu có) |  |  |  |  |
| Thành phần 3 (nếu có) |  |  |  |  |
| 1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư,độc sinh sản, biến đổi gen...): Không phải là chất độc hại trong qua strình bình thường. 2. Các ảnh hưởng độc khác: Không có thông tin |

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

| 1. Độc tính với sinh vật |
| --- |
| Tên thành phần | Loài sinh vật | Chu kỳ ảnh hưởng | Kết quả |
| Sodium Tripoly Phosphate | KHÔNG CÓ THÔNG TIN |
| Thành phần 2 (nếu có) |  |  |  |
| Thành phần 3 (nếu có) |  |  |  |
| Thành phần 4 (nếu có) |  |  |  |
| 2. Tác động trong môi trường - Mức độ phân hủy sinh học: PH cao nên ảnh hưởng đến nước thải và nước thải quá trình điều trị - Chỉ số BOD và COD: Không có thông tin - Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học : không có thông tin - Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: không có thông tin. |

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp): Gom đổ ra và phục hồi tái chế nếu có thể. Nếu không đặc trong thùng sợi và bao bì giấy và vứt bỏ như rác thải công nghiệp. 2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Không có thông tin 3. Biện pháp tiêu hủy : sử dụng hoặc tái sử dụng nếu có thể. 4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Không có thông tin

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN

| Tên quy định | Số UN | Tên vận chuyển đường biển | Loại, nhóm hàng nguy hiểm | Quy cách đóng gói | Nhãn vận chuyễn | Thông tin bổ sung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam: - Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyểnhàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; - Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa. |  |  |  |  |  | Không quy định |
| Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA … |  |  |  |  |  |  |

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục quốc gia đã tiến hành khai báo, tình trạng khai báo) 2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký 3. Quy chuẫn kỹ thuật tuân thủ.

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 05-11-2014

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 02-04-2016

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH TM DV XNK Khánh An Sài Gòn

Lưu ý người đọc: Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên sọan dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc.

CÔNG TY TNHH TM DV KHÁNH AN SÀI GÒN

LÊ HOÀNG MI SA